Mi sono sempre chiesto come l’FT-857 D riesca a gestire tramite il jack denominato CAT/LINEAR i dispositivi ad esso collegati.

In particolare, questo Jack 8-pin mini-DIN ( come da manuale ) è usato per la connessione dell’ FC-30 (accordatore automatico), del personal computer o dell’amplificatore lineare VL-1000.

Ogni volta che l’operatore cambia la banda operativa dai comandi sul frontalino, un segnale viene inviato al dispositivo connesso tramite appunto questo Jack, per cui, il dispositivo, si predispone ad operare nella nuova banda scelta dall’operatore.

Ma questo come avviene.

Osservando la descrizione del CAT/LINEAR JACK nella funzione LINEAR, notiamo che quattro pin assumono il nome di : BAND A, BAND B, BAND C, BAND D.

Si potrebbe pensare che la Band A siano le HF, la Band B i 50 MHz, Band C i 144 e Band D i 430. Ma in realtà non è così, perchè ho constatato che esistono 5 Volt sul pin Band A anche in 144 MHz, in particolare sono presenti anche su 1,8-7-14-21-28MHz.

Sul pin Band B i 5 Volt sono presenti sulle seguenti bande: 3,5-7-18-21-50-144 MHz

Sul Pin Band C abbiamo i 5 Volt sulle bande: 10-14-18-21-430 MHz.

Sul pin Band D abbiamo: 24-28-50-144-430 MHz.

Occorre capire quale possa essre la chiave di lettura di quanto sopra; la denominazione dei pin ( band A- ... – band D ) non aiuta.

La soluzione è più semplice di quanto non si possa immaginare, se pensiamo invece che i quattro pin non hanno nulla a che fare con le bande, ecco come vanno visti:

BANDA       PIN        PIN         PIN        PIN

Band-A  Band-B  Band-C   Band-D    CODICE BINARIO     DECIMALE

1,8 MHz         5 Volt    0 Volt   0 Volt      0 Volt             1-0-0-0                           1

3,5 MHz         0            5           0              0                      0-1-0-0                           2

7    MHz         5            5           0              0                      1-1-0-0                           3

10      “            0            0           5              0                      0-0-1-0                           4

14      “            5            0           5              0                      1-0-1-0                           5

18     “             0            5           5              0                      0-1-1-0                           6

21                   5             5          5               0                      1-1-1-0                           7

24                   0             0          0               5                      0-0-0-1                           8

28                   5             0          0               5                      1-0-0-1                           9

50                   0             5          0               5                      0-1-0-1                          10

144                 5             5          0               5                      1-1-0-1                          11

430                 0             0          5               5                      0-0-1-1                          12

Dunque, ad ogni banda corrisponde un codice binario a quattro bit che la identifica, così il dispositivo collegato all’ FT-857 D è informato su ogni cambio di banda attuato dall’operatore.

Tanti cari saluti a tutti.

IW8-QFA Ardino Fortunato.